ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности в учреждении

ИОТ - 001 – 2002

1. Общие требования пожарной безопасности

- Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

- Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

- В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

- Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

- Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

- Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

- Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

- Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

- Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

- На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.

- В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

- По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

2. Запрещается:

- Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

- Курить в помещениях учреждения.

- Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

- Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

- Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

- Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

- Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

- Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

- Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

- Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители («жучки»).

- Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения    при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.

- Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

3. Действия при возникновении пожара.

- Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону № 6 – 01.

- Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работнику.

- Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

- Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

- Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

- Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

- Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

Ответственный за противопожарное состояние здания: ___________________________

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя
учреждения: ____________________